## Slide 1
基于ROS车辆协作建图
韩敬霄 2251548
杨烜赫 2252709
陈甫彬 2253715
陈佳浩 2251646

## Slide 2
算法学习与实验
01

## Slide 3
LeGO-LOAM vs LOAM
上一次汇报我们调研了LOAM算法，这次我们调研到多个算法，考虑到LeGO-LOAM算法各方面都优于LOAM算法且足够完备，我们选择在LeGO-LOAM的基础上进行开发。
1. 过滤不稳定特征：在小场景的激烈运动过程中：LOAM
会把草丛、树叶提取为边缘点特征（草丛和树叶是不稳定
特征的主要来源）；而LeGO-LOAM会过滤掉这些不稳定
的特征，只会在树干，地面，台阶等上提取稳定特征。
2. 在LOAM框架中，剧烈的运动都容易造成点云地图的发散，如下图中(a)LOAM，有三个树干，可以看到(b)中也是。

## Slide 4
3. LOAM 在人行道上的建图效果并不好，可能是一端存在树木叶子的干扰
LeGO-LOAM vs LOAM

## Slide 5
4. 在其他三种场景中，LeGO-LOAM的偏差(终点相对于初始位置的偏差)表现都要优于LOAM
5. LeGOLOAM可以用更少的计算时间实现可比或更好的位置估计精度
LeGO-LOAM vs LOAM

## Slide 6
1. Segmentation： 这一部分的主要操作是分离出地面点云；同时对剩下的点云进行聚类，滤除数量较少的点云簇。
2. Feature Extraction： 对分割后的点云（已经分离出地面点云）进行边缘点和面点特征提取，这一步和LOAM里面的操作一样。
3. Lidar Odometry ： 在连续帧之间进行（边缘点和面点）特征匹配找到连续帧之间的位姿变换矩阵，采用两步LM加速计算。
4. Lidar Mapping： 对feature进一步处理，然后在全局的 point cloud map 中进行配准，对点云图的存储改为存储单个特征集降低消耗。
5. Transform Integration： Transform Integration 融合了来自 Lidar Odometry 和 Lidar Mapping 的 pose estimation 进行融合输出最终的 pose estimate。
LeGO-LOAM算法架构

## Slide 7
LeGO-LOAM算法实验
环境：ROS noetic + Ubuntu20.04
数据集：nsh_indoor_outdor + Steven 自制数据集
条件：去除imu数据

## Slide 8
LeGO-LOAM算法实验
粉色为全部的平面点、绿色为全部的边缘点
黄色为明显的平面点、蓝色为明显的边缘点

## Slide 9
算法仿真集成
02

## Slide 10
初步车辆设计
雷达设计为
- 水平方向360度
- 垂直方向32线
- 最大范围70米
配备了视觉相机供后续使用
差速车轮提供动力控制

## Slide 11
插件设计
差速移动插件
话题发布插件

## Slide 12
城市道路仿真构建
03

## Slide 13
道路
需要自行构建模型
通过旋转、平移拼接成完整路线
gazebo模型库提取
gazebo模型库提取
车辆
建筑物
城市道路结构

## Slide 14
树木
gazebo模型库提取
gazebo模型库提取
gazebo模型库提取
路灯
行人
城市道路结构

## Slide 15
路块构建
4部分组成：
road_base 地基
center_line 中心线
edge_line_north&&south 边线

## Slide 16
模型调整
每个link都可以利用GUI直接修改大小、相对位置

## Slide 17
模型导出
调整完毕后，可以导出model文件。
后续可以直接在gazebo重复利用这个模型，或者再进行模型修改

## Slide 18
模型使用
模型可以在world中进行平移、旋转等变换，实现一个个拼接成完整道路系统的效果。

## Slide 19
简单道路搭建
搭建道路中的模型的放置，平移，缩放，旋转，对齐等操作不加赘述
目前的效果图

## Slide 20
简单道路搭建
目前的效果图
建筑物，路灯，行人，树木，车辆，直线车道，带碰撞效果

## Slide 21
简单道路搭建
目前的效果图
建筑物，路灯，行人，树木，车辆，直线车道，带碰撞效果

## Slide 22
YOLO集成
04

## Slide 23
拉取YOLO 3D
使用python或者docker配置
代码链接：
https://github.com/ruhyadi/YOLO3D

## Slide 24
使用YOLO 3D
根据参考的项目获取预训练文件
可执行训练

## Slide 25
使用colcon编译
Colcon编译后可以得到可以在gazebo里使用的文件，如果更改了代码需要重新编译。

## Slide 26
使用编译后的代码
使用Colcon编译后的代码启动Gazebo并构建预设的场景

## Slide 27
与此同时启动YOLO检测代码

## Slide 28
遇到的问题以及解决方案
无法使用pip install
原因：配置代理后，没有为pip配置镜像源导致ssl报错
解决方式：
  在/etc文件夹设置全局pip代理
  在pip.conf里配置用户pip代理
  配置镜像源为清华/阿里源
无法使用apt install
原因：配置系统代理后，使用apt install发现需要ssl证书导致报错
解决方式：在sources.list更新为清华/阿里源
无法使用docker pull
原因：只配置了~/.bashrc，但是无法直接通过docker访问外部网站
解决方式：配置系统代理后再配置docker proxy config
Gazebo无响应
原因：使用代码调度gazebo时，使用代理会无法加载界面
解决方式：在使用命令行调出gazebo时关闭当前终端的代理

## Slide 29
PointRCNN代码复现
05

## Slide 30
PointRCNN是一种先进的3D目标检测算法，专为自动驾驶等应用中的点云数据处理而设计，在我们的项目中有很好的应用前景，所以我们对其先进行了代码复现工作。
核心特点
二阶段检测框架：
1.第一阶段：直接从原始点云生成高质量3D边界框提案
2.第二阶段：对提案进行细化，提高定位和分类精度
点云直接处理：
不像早期方法将点云转换为体素网格或鸟瞰图
直接在原始3D点上进行特征学习，保留几何信息
新颖的点云处理方法：
使用PointNet++架构提取点云特征
采用分割辅助的3D提案生成策略
PointRCNN介绍

## Slide 31
PointRCNN包含两个主要模块：
1. 底部至顶部3D提案生成
将点云分割为前景（可能是目标）和背景
对每个前景点生成边界框提案
使用基于3D IoU的非极大值抑制（NMS）选择高质量提案
2. 边界框提案细化
对提案周围的点进行特征池化
学习局部信息以改进边界框参数（位置、尺寸、方向）
输出最终检测结果，包括类别分数
PointRCNN技术架构

## Slide 32
PointRCNN复现过程
代码获取与环境准备
下载PointRCNN代码库时必须使用--recursive参数以获取所有子模块，环境要求Ubuntu 20.04、Python 3.6、PyTorch 1.8.0、CUDA 11.1以及相关依赖库。
2. 依赖库编译安装运行sh build_and_install.sh编译安装所需的C++/CUDA扩展库。
3. 数据集准备按照特定目录结构组织KITTI数据集，放置在data/KITTI/object目录下，确保包含训练集和测试集的calib、image_2、label_2、velodyne等文件夹。
4. 预训练模型获取与推理
将预训练权重文件并放在tools目录下，运行python eval_rcnn.py命令进行推理。
5. 可视化工具安装克隆kitti_object_vis仓库作为可视化工具，通过pip和conda安装必要的可视化依赖。
6. 结果可视化操作根据需要选择不同的可视化命令：仅显示点云、同时显示点云和图像，或显示特定索引的数据。

## Slide 33
PointRCNN复现问题
在复现过程中遇到了很多比较棘手的问题，比如
编译兼容性错误
症状: 运行build_and_install.sh时出现编译错误，提示“error: ‘THCState_getCurrensStream’ was not declared”和"error: 'AT_CHECK' was not declared"。
详细原因:PyTorch API在1.0以后有重大变化，旧版CUDA接口被废弃，THC库(Torch CUDA)接口被更现代的C10库接口替代AT_CHECK宏被重命名为TORCH_CHECK以提高一致性
开发解决方案:在pointnet2_lib和lib目录下所有.cu和.cpp文件中找到并替换API
2. PyYAML版本冲突
症状: 运行eval_rcnn.py时报错"TypeError: load() missing 1 required positional argument: 'Loader’”。
详细原因:PointRCNN使用PyYAML加载配置文件PyYAML 5.1+版本改变了yaml.load()函数签名，增加了必填参数Loader用于提高安全性项目代码使用了旧版本API，未指定Loader参数解决方案:方案: 修改代码，在所有yaml.load调用处添加Loader参数

## Slide 34
PointRCNN复现结果
PointRCNN复现结果展示了其3D目标检测能力，上方图像显示了行人检测效果，同时呈现相机图像和对应的点云可视化视图，行人被精确标记并标注；
下方展示了终端输出和2D检测窗口，终端详细列出了检测对象（包括车辆、骑行者）的3D位置坐标、旋转角度、类型和检测难度评估，而右侧可视化窗口则用彩色矩形框标记出道路场景中的目标物体。这些结果证明了环境配置正确、模型加载成功，系统能够准确检测并可视化3D环境中的多种目标，可以在我们的ROS车辆建图项目中得到很好的应用。